VÉDEKEZÉSI JAVASLAT !

2016. június 27.

8./ Szőlő fenológiai állapota : virágzás ;  40-100 cm-es hajtás.

2016. június 22-t követő napok átlaghőmérséklete 22.8-23.7 CO között alakult. Kőszeg térségében 3.8 mm, Vaskeresztes térségében 1.2 mm csapadék hullott. Kőszeg térségében június 25-én; június 26-án; Vaskeresztes térségében június 23-24-én; június 25-én; június 27-én a levél folyamatos vízborítottsága naponta elérte a  3-6 órát. Peronoszpóra infekció bekövetkezett a jelzett napokon. Az inkubációs idő: 4-5 nap. Az inkubációs időt mindenki vegye figyelembe!.

Lisztharmat fertőzésveszély Kőszeg térségében elérte a 75 %-t.

Javaslom az ültetvények folyamatos átvizsgálását. A hatékony védelem érdekében feltétlenül kombináltan, felszívódó és kontakt készítmény együttes használata szükséges. Rövid lappangási (inkubációs) idő,  továbbra is erős peronoszpóra fertőzésveszély!!!

A védekezési technológia az előző javaslatnak megfelelő azzal a bővítéssel, hogy elvirágzást követően lehetőleg  a Karathane Star legyen a lisztharmat elleni kontakt szer.

Javasolt technológia ahol Peronoszpóra fertőzés tapasztalható:

1./ Acrobat MZ WG                  250 g/100 liter(II. kategória) -

+Luna Experience   30 ml/100 liter( I. kategória).

+ Thiovit Jet                  50 g / 100 liter ,  vagy

Karathane Star          60 ml/ 100 liter.

2./ Vincare                                   200 ml/100 liter(I. kategória) -

+Falcon 460 EC      30 ml/100 liter( II. kategória).

+ Thiovit Jet                  50 g / 100 liter ,  vagy

Karathane Star          60 ml/ 100 liter.

Lehetséges technológia ahol nincs Peronoszpóra fertőzés:

3./ Shavit F                    200 g/100 liter (I. kategória).

+ Thiovit Jet                  50 g / 100 liter ,  vagy

Karathane Star          60 ml/ 100 liter.

4./ Quadris  Max           200 g/100 liter (I. kategória).

+ Thiovit Jet                  50 g / 100 liter ,  vagy

Karathane Star          60 ml/ 100 liter.

5./ Delan 700 WG             50 g/100 liter ( II. kategória).

+ Falcon 460 EC      30 ml/100 liter( II. kategória).

+ Thiovit Jet                  50 g / 100 liter ,  vagy

Karathane Star          60 ml/ 100 liter.

Elhuzódó lárvakelés esetén,  szőlőkabóca lárva ellen-

Actara SC 10 ml/100 liter( II. kategória).

Acrobat MZ WG helyettesítő készítmény- Cymbal 45 WG; Enervin;  Galben M; Ridomil Gold MZ ;  Valbo;

Curzate Super DF.

Vincare  helyettesítő készítmény -  Curzate F,Pegaso F, Valis F

Falcon 460 EC helyettesítő készítmény- Folicur solo, Collis, Cantus, Flint Max, Riza 250 EW.

Topas 100 EC helyettesítő készítmény- Dynali, Talendo Extra, Vivando; Raly Q SC

Tiuram Granuflow  helyettesítő készítmény- Topsin M 70 WDG.

Delan 700 WG helyettesítő készítmény- Antracol 70 WD, Penncozeb DG,  Vondozeb Plus,

A megadott dózisok  1000 m2-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz (permetlé) felhasználás esetén sem csökkenthető a területegységre jutó növényvédő-szer mennyisége. (Vagyis,ha csak 50 liter permetlevet juttatunk ki, akkor a dózist a duplájára kell emelni.)

Vaskeresztes, 2016. június 27.

Hatos  István

hegybíró